## Slide 1
COIIAOC · AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CON AGENTES INTELIGENTES
Proyecto
Agente
Monitor Solar FV
Construcción Workflows n8n
Sesión 6 · Desarrollo de Proyecto
Bernardo Ronquillo Japón

## Slide 2
02 · 38
ACTO 0 · APERTURA
Mapa del curso
I1·I2
Fundamentos
PRDA · IO/RE
I3
Zapier
Lineal
I4
n8n
Orquestación
I5
Patrones
Avanzados
P2
PROYECTO
Solar FV
P3
Adaptación
a vuestro caso
I6+
Parte 2
del curso
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 3
03 · 38
ACTO 0 · APERTURA
Objetivo
Salir del aula con los dos workflows funcionando
Workflow A
DEMO en clase
Simulador Sistema FV
Workflow B
EJERCICIO GUIADO
Monitor Sistema FV
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 4
04 · 38
ACTO 1 · EL PROBLEMA
El sensor T-HORNO-04
LÍNEA L-04 · 14:23h
491°C
Límite operativo: 450°C
Tiempo en alerta: 18 minutos
Notas de turno previo: ninguna
La pregunta
¿Es un fallo grave o ruido del sensor?
Si aviso al jefe de planta cada vez
→ falsa alarma erosiona la confianza
Si nunca aviso al jefe de planta
→ un fallo real escala
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 5
05 · 38
ACTO 1 · EL PROBLEMA
Del Sensor al Sistema
DIMENSIÓN
L-04 · T-HORNO-04
INSTALACIÓN SOLAR FV
Variable medida
Temperatura horno
Producción inversor
Sensor / fuente
T-HORNO-04 (491 °C)
Inversor Fronius (W)
Referencia
450 °C (límite operativo)
P_esperada calculada
Indicador
ΔT sobre límite
PDI = (P_real−P_esp)/P_esp
Acciones posibles
Email · Telegram · Parada
Sheets · Email · Telegram
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 6
06 · 38
ACTO 1 · EL PROBLEMA
Degradación del Sistema FV. Causas
A
Meteo
Variación normal
(nubosidad, calor)
B
Sombra
Sombreado parcial
o suciedad en paneles
C
String
Fallo de string
o módulo FV
D
Inversor
Fallo o desconexión
del inversor
E
Sensor
Dato anómalo
o fallo de sensor
Esta es la ontología que el LLM y el clasificador baseline van a usar
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 7
07 · 38
ACTO 1 · EL PROBLEMA
PDI = −12% · ¿Cuál es la causa?
P_real 2 847 W · P_esp 3 241 W · PDI −12.1%
A
Pasa una nube · es normal
B
Polvo o sombra parcial
C
Un string degradándose
E
El sensor está mal calibrado
Reglas deterministas no resuelven la ambigüedad — necesitamos juicio semántico.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 8
08 · 38
PRINCIPIO E5
El LLM no calcula · solo clasifica
ANTIPATRÓN E4
El LLM calcula los números
"Con G_ef=731, T_amb=22°C,
β_temp=−0.004, calcula P_esp
y dime si 2847W es anómalo."
→ deriva numérica silenciosa
PATRÓN E5
n8n calcula · LLM clasifica
"P_real=2847W · P_esp=3241W ·
PDI=−12.1% · G_ef=731 · C=18%
Clasifica la causa."
→ trazabilidad y reproducibilidad
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 9
09 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
Dos workflows · Conectados por Webhook
WORKFLOW A · SIMULADOR
1
Schedule cada 5 min
2
Set: condiciones
3
Code: física + PDI
4
If: ¿escalar?
5
POST al webhook B
Sin LLM · solo física
payload
JSON
WORKFLOW B · AGENTE MONITOR
1
Webhook recibe payload
2
Set: recálculo P_esp
3
Code: baseline + prompt
4
HTTP: API Anthropic
5
Switch + acción A/B/C/D/E
Con LLM · juicio semántico
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 10
10 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
World Model
Inversor produce 1 500 W ahora · ¿es normal o es fallo?
SI HAY MUCHAS NUBES
Situación normal —
Explicada por la física
No hace falta alertar. Solo registrar.
SI EL CIELO ESTÁ DESPEJADO
Es fallo —
Disminución de la producción
Hay que escalar y diagnosticar la causa.
El World Model calcula la P_esperada de referencia
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 11
11 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
Formulación Matemática
G₀
Irradiancia
extraterrestre
G_ef
× geometría
× nubosidad
T_cel
temperatura
de célula
k_temp
corrección
térmica
P_esp
producción
esperada
PDI
desviación
respecto a real
PDI = (P_real − P_esp) / P_esp × 100
Este cálculo queda encapsulado en un nodo Code de n8n
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 12
12 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
Memoria de tres capas
1
PERFIL
CAPA ESTÁTICA
Parámetros de la instalación
Umbrales operacionales
Ontología de fallos
va a: system prompt
se actualiza:
Una vez al instalar
2
HISTORIAL
CAPA DINÁMICA
Últimas N lecturas
PDI medio · tendencia
Buffer circular max=48
va a: user prompt
se actualiza:
Cada ciclo (5 min)
3
EVENTOS
CAPA DE INCIDENCIAS
Fallos previos registrados
Acciones realizadas
Notas técnicas
va a: system prompt
se actualiza:
Manual o por agente
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 13
13 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
4 alternativas de prompt · adoptamos la B
A
Mínimo
Solo instrucciones
~400
B
Perfil
Perfil completo + eventos
~900
ADOPTADA
C
Ancla
Baseline como anclaje
~950
D
CoT
Chain of Thought explícito
~1300
Equilibrio entre contexto suficiente para razonar y presupuesto razonable de tokens.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 14
14 · 38
ACTO 2 · ARQUITECTURA
Las 3 Reglas de n8n
1
Datos · no variables
En n8n los datos viven en $json,
no en variables del proceso.
Viajan entre nodos.
2
Nodos · no funciones
Cada función Javascript con
una responsabilidad clara
es un nodo separado.
3
Code · solo cuando hace falta
La funcionalidad a implementar no tiene nodo nativo.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV

## Slide 15
15 · 38
ACTO 3 · WORKFLOW A · DEMO
Nodo 1 · Schedule Trigger
SCHEDULE TRIGGER
QUÉ REEMPLAZA
time.sleep(300)
del loop Python del cuaderno
setInterval(fn, 300000)
del artefacto HTML del simulador
CONFIGURACIÓN EN n8n
Tipo
Schedule
Intervalo
Every 5 Minutes
Zona horaria
Europe/Madrid
VERIFICACIÓN el trigger se activa cada 5 minutos · si no, comprobar timezone del servidor n8n

## Slide 16
ACTO 3 · WORKFLOW A · DEMO
Nodo 2 · Set · Condiciones ambientales
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
SET
CAMPO | EXPRESIÓN n8n | EQUIVALENTE PYTHON
hora | {{ $now.hour + $now.minute/60 }} | cond.hora
dia | {{ $now.ordinal }} | cond.dia
cloud | 18 (fijo en demo) | cond.cloud = 18.0
t_amb | 22 (fijo en demo) | cond.T_amb = 22.0
p_fallo | 0.20 | cfg.p_fallo
✓ VERIFICACIÓN
tras Test Step, $json contiene los 5 campos · disponibles para el nodo Code siguiente.
16 · 38

## Slide 17
17 · 38
ACTO 3 · WORKFLOW A · DEMO
Nodo 3 · Code · Física completa + PDI
CODE
8 funciones físicas + selección de modo + cadena de cálculo + PDI
declinacion · cosIncidencia · kNube · gEfectiva · tCelula · kTemp · gaussRandom · seleccionarModo
ESTRUCTURA DEL NODO CODE · 7 BLOQUES
// 1. Inputs del nodo Set
const hora = $json.hora; const dia = $json.dia; ...
// 2. Constantes de instalación
const inst = { ppico: 5000, etaInv: 0.97, betaTemp: -0.004, ... };
// 3-6. Funciones · selección modo · cadena cálculo · timestamp
// 7. Retorno (formato n8n obligatorio)
return [{ json: { timestamp, p_real_w, p_esp_w, PDI, modo, ... } }];
VERIFICACIÓN Test Step con hora=12, dia=114, cloud=18, t_amb=22, modo=normal · P_esp ≈ 4115 W (±0.5)

## Slide 18
ACTO 3 · WORKFLOW A · DEMO
Nodo 4 · If · ¿Hay que escalar al Workflow B?
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
IF
CONDICIÓN COMPUESTA · OR ENTRE DOS REGLAS
Condición 1: {{ $json.PDI }} menor que -20
OR
Condición 2: {{ $json.p_real_w }} = 0 AND {{ $json.p_esp_w }} > 50
TRUE → Nodo HTTP Request al Workflow B
FALSE → Fin silencioso (NoOp)
✓ VERIFICACIÓN
forzar modo=offline en el nodo 2 · debe activar la rama TRUE · POST 200 OK
18 · 38

## Slide 19
ACTO 3 · WORKFLOW A · DEMO
Nodo 5 · HTTP Request · POST al webhook de B
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
HTTP
CONFIGURACIÓN · BODY JSON
Método: POST
URL: http://localhost:5678/webhook-test/solar-monitor
Headers: Content-Type: application/json
Body (JSON Raw):
"timestamp" : "{{ $json.timestamp }}",
"p_real_w" : {{ $json.p_real_w }},
"p_esp_w" : {{ $json.p_esp_w }},
"g_ef_wm2" : {{ $json.g_ef_wm2 }},
"modo_simulacion": "{{ $json.modo }}"
✓ VERIFICACIÓN
el Workflow B debe responder 200 · si timeout, comprobar que el path del webhook coincide.
19 · 38

## Slide 20
ACTO 3 · CIERRE
Workflow A funcionando · todos tienen el JSON
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
workflow_A_solucion.json
importar en n8n · desactivar Schedule · pulsar Test Workflow
1
Importáis el JSON
Settings → Import from file
2
Verificáis con Test Step
Cada nodo en aislamiento
3
Listos para el Workflow B
Ejercicio guiado · 40 min
Ahora viene el Workflow B — vosotros construís y yo paso a apoyaros.
20 · 38

## Slide 21
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
IO/RE del Workflow B · y arranque del ejercicio
El ejercicio termina en la CLASIFICACIÓN del evento. Las acciones (Sheets/Gmail/Telegram) quedan fuera del alcance.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
INPUTS
• payload del Workflow A
• historial en Static Data
• credencial Gemini API
OUTPUTS
• clase A/B/C/D/E
• confianza del LLM
• mensaje en español
REGLAS
• baseline antes que LLM
• recálculo P_esp para E5
• una respuesta por ciclo
EXCEPCIONES
• Content-Type text/plain → 1b
• JSON LLM inválido → E
• API timeout → reintento ×3
Importad workflow_B_template.json (versión Gemini) · empezamos en el nodo 1
21 · 38

## Slide 22
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Workflow Agente Monitor Solar FV
Sin ramas de acción
El switch separa por clase
Todas las salidas convergen en el Respond del nodo Webhook
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
1
Webhook
1b
Normalizar body
2
Set: Recálculo
3
Code: Baseline + Prompt
4
HTTP Gemini
5
Code: Parse
6
Switch A/B/C/D/E
8
Respond to Webhook
El nodo 1b se descubre como necesidad de seguridad: defiende frente a clientes que envían Content-Type: text/plain.
Tras el Switch, los 5 outputs (A · B · C · D · E) apuntan al nodo Respond
La clasificación es el resultado final
22 · 38

## Slide 23
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 1 · Webhook · /solar-monitor
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
WEBHOOK
CONFIGURACIÓN
Método: POST
Path: /solar-monitor
Responder: Using "Respond to Webhook"
ACCESO AL PAYLOAD desde el nodo siguiente
$json.body.p_real_w · $json.body.g_ef_wm2 · $json.body.cloud_cover_pct …
✓ VERIFICACIÓN
al activar el Workflow A, el panel del Webhook debe mostrar el payload recibido.
23 · 38

## Slide 24
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 1b · Normalizar body · defensa de input
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
CODE
EL BUG (sin este nodo)
Content-Type recibido:
text/plain;charset=UTF-8
n8n NO parsea automáticamente.
$json.body es string.
$json.body.g_ef_wm2 → undefined
Aritmética con undefined → NaN
EL FIX (3 líneas en un Code node)
const raw = $json.body;
const body = (typeof raw === 'string')
? JSON.parse(raw) : raw;
return [{ json: { ...$json, body } }];
✓ VERIFICACIÓN
inyectar caso_A.json desde extensión Chrome (envía text/plain) · debe llegar parseado al nodo 2.
24 · 38

## Slide 25
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 2 · Set · Recálculo P_esp (verificación E5)
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
SET
CAMPO | EXPRESIÓN n8n | EQUIVALENTE PYTHON
t_cel | {{ $json.body.t_amb_c + ($json.body.g_ef_wm2/800)*25 }} | T_celula(...)
k_temp | {{ 1 + (-0.004)*($json.t_cel - 25) }} | k_temp(...)
p_esp_recalc | {{ 5000*($json.body.g_ef_wm2/1000)*$json.k_temp*0.97 }} | P_esperada(...)
PDI | {{ ($json.body.p_real_w - $json.p_esp_recalc) / $json.p_esp_recalc * 100 }} | (P_real - P_esp)/P_esp*100
✓ VERIFICACIÓN
$json.p_esp_recalc debe diferir < 1 W del p_esp_w enviado por el Workflow A.
25 · 38

## Slide 26
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 3 · Code · Baseline + Static Data + Prompt
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
CODE
ESTRUCTURA DEL NODO CODE · 5 BLOQUES
// 1. Leer payload + Static Data
const sd = $getWorkflowStaticData('global'); if (!sd.hist) sd.hist = [];
// 2. Clasificador baseline (7 reglas: D · A · A_nube · D · C · B · E)
const { clase: baseCls, just } = clasificarBaseline(PDI, pReal, pEsp, cloud);
// 3. Push al historial · maxlen 48 con shift()
sd.hist.push({ ts, PDI, gt, base: baseCls });
if (sd.hist.length > 48) sd.hist.shift();
// 4. PDI medio · tendencia // 5. Ensamblar prompt (alternativa B)
✓ VERIFICACIÓN
tras 3 ciclos · sd.hist.length debe ser 3 · system_prompt con perfil completo.
26 · 38

## Slide 27
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 4 · HTTP Request · API Gemini
Cambiamos Anthropic por Gemini 2.5 Flash Lite. Más barato, más rápido — y veremos sus límites en el Acto 5.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
HTTP
Método: POST
URL: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/
models/gemini-2.5-flash-lite:generateContent
Credencial: Google Gemini(PaLM) Api (predefined credential)
Body: systemInstruction.parts[0].text = {{ JSON.stringify($json.system_prompt) }}
contents[0].role = 'user'
contents[0].parts[0].text = {{ JSON.stringify($json.user_prompt) }}
generationConfig.maxOutputTokens = 200
✓ VERIFICACIÓN
respuesta debe tener candidates[0].content.parts[0].text con JSON · Retry: 3×2s.
27 · 38

## Slide 28
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodo 5 · Code · Parse de la respuesta LLM
Path de Gemini ≠ path de Anthropic. El código defiende ambos por si en P3 cambiáis de modelo.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
CODE
// Path universal — Anthropic primero, Gemini como fallback
const raw =
$json.content?.[0]?.text || // Anthropic
$json.candidates?.[0]?.content?.parts?.[0]?.text || // Gemini
'';
const clean = raw.trim().replace(/```json|```/g, '').trim();
let causa, confianza, mensaje;
try {
const p = JSON.parse(clean);
causa = (p.causa||'E').toUpperCase(); confianza = parseFloat(p.confianza||0);
mensaje = p.mensaje || '';
} catch(e) { causa = 'E'; confianza = 0; mensaje = e.message; }
✓ VERIFICACIÓN
inyectar respuesta corrupta para verificar que cae a clase E sin romper el flujo.
28 · 38

## Slide 29
ACTO 4 · WORKFLOW B · EJERCICIO
Nodos 6 y 8 · Switch por clase + Respond to Webhook
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
SWITCH · 5 reglas · todas con la misma estructura
Output 0:
{{ $json.llm_causa }} == 'A'
Output 1:
{{ $json.llm_causa }} == 'B'
Output 2:
{{ $json.llm_causa }} == 'C'
Output 3:
{{ $json.llm_causa }} == 'D'
Output 4:
{{ $json.llm_causa }} == 'E'
RESPOND TO WEBHOOK · cierra el HTTP
Respond with: JSON
Code: 200
Body:
{ "status" : "ok",
"llm_causa": "{{ $json.llm_causa }}",
"PDI" : {{ $json.PDI }} }
Conexiones:
Switch out 0..4 → Respond
(5 entradas paralelas)
✓ VERIFICACIÓN
el panel del Workflow A debe mostrar 200 OK con el body recibido.
29 · 38

## Slide 30
ACTO 4 · CIERRE
Workflow B funcionando
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
workflow_B_solucion-Gemini.json
comparad con vuestra implementación
CASO DE VALIDACIÓN · inyectamos caso_C.json desde la extensión
CAMPO | VALOR
hora | 12:00 (mediodía)
cloud, T_amb | 18 % · 22 °C
P_real | 2 154 W
P_esp_recalc | ≈ 4 308 W
PDI | −50.0 %
Baseline esperado | C
LLM (Gemini) | C o A ← discutiremos por qué
30 · 38

## Slide 31
ACTO 5 · LO APRENDIDO SOBRE LLMs
5 Casos · Baseline vs Claude 4.6 vs Gemini 2.5 Flash Lite
Mismo contexto físico (mediodía · 18 % nubosidad · P_esp ≈ 4 308 W). Sólo varía P_real.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
Caso | Descripción | P_real (W) | PDI | Baseline | Claude 4.6 | Gemini Flash Lite
A | Operación normal | 4 308 | 0 % | A | A · 0.99 | A · 1.00
B | Sombra / suciedad | 3 231 | −25 % | B | B · 0.82 | A · 0.90
C | Fallo de string | 2 154 | −50 % | C | C · 0.91 | A · 0.95
D | Inversor offline | 0 | −100 % | D | D · 0.97 | D · 1.00
E | Sensor anómalo | 6 461 | +50 % | A | E · 0.85 | A · 0.95
Claude acierta los 5 casos. Gemini Flash Lite falla 3 (B · C · E) — clasifica como A.
31 · 38

## Slide 32
ACTO 5 · LO APRENDIDO SOBRE LLMs
El caso E · cuando el LLM detecta lo que el código no puede
P_real = 6 461 W con instalación nominal de 5 000 W. Físicamente imposible.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
LECTURA DEL CASO E
P_real = 6 461 W
P_esp = 4 308 W
PDI = +50 %
G_ef = 1 002 W/m²
Cloud = 18 %
T_amb = 22 °C
T_célula = 53.3 °C
P_pico instalación: 5 000 W
BASELINE (CÓDIGO)
Aplica la regla:
if PDI ≥ −8 → A
PDI = +50 satisface PDI ≥ −8.
→ Devuelve clase A
Sin acceso a la potencia
nominal, no puede detectar
la imposibilidad física.
LLM (CLAUDE 4.6)
Razonamiento en cadena:
1. P_real = 6 461 W
2. P_pico = 5 000 W
3. 6 461 > 5 000
→ físicamente imposible
4. → clase E (sensor)
confianza: 0.85
El LLM aporta valor donde una regla por umbral no llega: integra restricciones físicas externas (P_pico, ±10 % en despejado)
que no están en los datos de entrada pero sí en su contexto (system prompt)
32 · 38

## Slide 33
ACTO 5 · LO APRENDIDO SOBRE LLMs
Gemini 2.5 Flash Lite se desvía hacia A
Mecanismos identificados: citas literales de los mensajes del modelo
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
1 · NORMALCY BIAS
Prefiere clasificar como normal aunque el system prompt diga lo contrario.
"Ligera caída atribuible a condiciones meteorológicas (nubosidad leve o ligera variación de irradiancia no captada por el sensor)."
→ Caso B · −25 %
2 · NO INTEGRA UMBRALES
El system prompt fija ±10 % en despejado. Gemini ignora el umbral.
"PDI ligeramente bajo para condiciones despejadas, posible efecto de temperatura o ligera suciedad."
→ Caso C · −50 % (= 5× el umbral)
3 · SIN RAZONAMIENTO FÍSICO
No cruza P_real con la potencia nominal del sistema.
"PDI superior al esperado en condiciones despejadas, sin causa aparente de fallo."
→ Caso E · 6 461 W > 5 000 W
4 · IGNORA EVENTOS HISTÓRICOS
Claude cita la calima del 22-mar y el fusible string-3 del 15-ene. Gemini no.
El historial del system prompt queda sin usar en los casos fallidos.
→ Casos B · C
33 · 38

## Slide 34
ACTO 5 · LO APRENDIDO SOBRE LLMs
La frontera código ↔ LLM · cuándo usar cada uno
No se sustituyen. El código filtra · el LLM razona. La arquitectura los compone.
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
CÓDIGO (REGLAS DETERMINISTAS)
Úsalo cuando…
• La condición es binaria e inequívoca
ej. P_real = 0 → D
• Una sola variable basta para decidir
ej. −8 % ≤ PDI ≤ +8 % → A
• Necesitas latencia < 100 ms
• Volumen de eventos muy alto
• El error tiene coste bajo o reversible
En este sistema:
Filtro de escalado del Workflow A
Baseline del nodo 3 del Workflow B
LLM (RAZONAMIENTO FLEXIBLE)
Úsalo cuando…
• Hay que combinar varias variables
PDI + cloud + T + historial
• El contexto cambia la interpretación
−25 % con calima ≠ −25 % sin calima
• Hay anomalía física no expresable como regla
P_real > P_pico → clase E (caso real)
• Necesitas explicabilidad
En este sistema:
Diagnóstico final del nodo 4 del Workflow B
LLM diagnostica con el resultado de la regla como contexto
34 · 38

## Slide 35
ACTO 5 · LO APRENDIDO SOBRE LLMs
Elección de modelo en producción
No sólo coste. Cada modelo expone un perfil de errores distinto
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
Escenario | Recomendación | Por qué | Coste
Diagnóstico de seguridad · falso negativo crítico | Sonnet 4.6 / Gemini Pro | FN no detectado = fallo no avisado. Modelo grande captura los 5 casos. | Alto
Sistema con escalado previo · solo casos extremos llegan al LLM | Sonnet 4.6 o Gemini Flash | Aciertan A y D con confianza ≥ 0.97. Reducir umbral del filtro a PDI < −10 %. | Medio
Confirmación silenciosa de normalidad | Gemini Flash Lite | Acierta A · 1.00 · Bajo coste, alta disponibilidad. | Bajo
Investigación · análisis post-mortem · debugging | Sonnet 4.6 con razonamiento extendido | Razonamiento físico cuantitativo, citas a eventos históricos, explicaciones detalladas. | Alto
35 · 38

## Slide 36
ACTO 6 · CIERRE
Aborda tu Proyecto
COIIAOC · P2 · Agente Monitor Solar FV
P2 Agente Monitor Solar FV
4
JSON de workflows
tSolución Workflows A y B (Gemini)
5
JSON de casos de prueba
caso_A · caso_B · caso_C · caso_D · caso_E
2
guías PDF
Diapositivas de la sesión
P3 Tu Proyecto
Adaptar este sistema a un caso de vuestra empresa.
1. IO/RE de vuestro proceso
2. Identificar la ontología de fallos
3. Diseñar el World Model (P_esp)
4. Adaptar Workflow A y B
5. Elegir LLM con criterio · no por defecto
El sistema deja de ser teórico cuando lo migráis a vuestro propio dominio.
36 · 38